## Slide 1
RIR/CTF推定と音声分離
研究進捗 / 2026年10月15日
出典：Linear実験進捗レポート
詳細レポート
1 / 7
1. RIR推定の性能比較（LS参照）
2. 推定CTFを使った音声分離
3. DAMSEPと進行中の比較実験
RIR評価：RMSE・相関・DRR・RT60・C50
Notes: 元レポート：https://chatgpt.com/space/page_7274532747808191b5d98eaa8c387e2b
元レポートの簡潔版。RIR推定の定量結果は固定LS direct-reverb参照のみ。新しい分離器の結果は含めない。記録日時は元レポートの確認時点。

## Slide 2
RIR推定の基準性能（LS参照）
test 3,000混合・6,000 RIR / RMSE ↓・相関 ↑ / DRR・RT60・C50はMAE ↓
出典：DAI-10 / DAI-38 / DAI-45
詳細レポート
2 / 7
モデル | RMSE | 相関 | DRR [dB] | RT60 [s] | C50 [dB]
Rec-RIR | 0.001085 | 0.9862 | 0.9608 | 0.0628 | 0.8942
TF-Locoformer | 0.001503 | 0.9756 | 1.4794 | 0.0783 | 1.6929
BiMamba | 0.001411 | 0.9787 | 1.0763 | 0.0654 | 1.1028
パラメータ数：Rec-RIR 3.15M / TF-Locoformer 2.60M / BiMamba 0.46M
BiMambaはTF-Locoformerより小型で、掲載したLS評価指標も良好。
Notes: 元レポート：https://chatgpt.com/space/page_7274532747808191b5d98eaa8c387e2b
固定16kHz LS direct-reverb参照、2秒RIR、全発話channel0、ordinary Sweep PIM、ピーク合わせ・ピーク正規化・RMSE PIT。全指標6,000有効。LS参照は相対伝達の形状評価で、DRR・RT60・C50は物理部屋パラメータではなく相対フィルタの診断量。Rec-RIRはAll loss、他はSweep v2であり、手法全体の比較。単一seed・単一best。パラメータRec-RIR3150172/TF-Locoformer2603921/BiMamba456428。
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-10
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-38
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-45

## Slide 3
BiMambaの構成比較（LS参照）
同じ固定LS参照で評価 / DRR・RT60・C50は相対フィルタのMAE
出典：DAI-45 / DAI-49 / DAI-50 / DAI-54
詳細レポート
3 / 7
構成 | RMSE | 相関 | DRR [dB] | RT60 [s] | C50 [dB]
BiMamba 基準 | 0.001411 | 0.9787 | 1.0763 | 0.0654 | 1.1028
前段2＋後段2 | 0.001708 | 0.9678 | 1.5720 | 0.0726 | 1.4014
後段周波数BiMamba | 0.001356 | 0.9803 | 1.0054 | 0.0670 | 1.0068
前後周波数BiMamba | 0.001220 | 0.9842 | 1.0836 | 0.0672 | 1.1201
時間局所Attention125 | 0.001366 | 0.9800 | 1.0705 | 0.0706 | 1.0459
波形RMSE・相関：前後BiMambaが改善。
DRR・C50：後段BiMambaが良好。RT60は基準が最小。
Notes: 元レポート：https://chatgpt.com/space/page_7274532747808191b5d98eaa8c387e2b
各3,000混合・6,000 RIR、同一16kHz LS参照。前段2+後段2、後段Freq BiMamba、前後Freq BiMamba、時間局所Attention125を比較。基準比で前後Freq BiMambaのLS RMSEが13.5519%低下するがDRR/C50/RT60は同時改善しない。列はRMSE、相関、DRR MAE dB、RT60 MAE s、C50 MAE dB。すべて通常Sweep PIM・ピーク合わせ/正規化・RMSE PIT。単一seed。
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-45
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-49
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-50
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-54

## Slide 4
推定CTFによる音声分離
過去のenh_rir系列 / test SI-SNR [dB] / FiLMとcross-attentionで条件付け
出典：DAI-17 / DAI-19 / DAI-20
詳細レポート
4 / 7
分離器 | Baseline | 推定CTF | 差 [dB]
S | 17.58 | 18.14 | ＋0.56
M | 20.132 | 20.068 | −0.064
SではSI-SNRが改善。MではSI-SNRの改善は確認できなかった。
MのSDRは＋0.366 dB。SとMは初期化・学習条件も異なる。
Notes: 元レポート：https://chatgpt.com/space/page_7274532747808191b5d98eaa8c387e2b
Sは同実効batch8でBaseline17.58、推定CTF18.14。MはBaseline20.132、推定CTF20.068、best146/119epoch。MのSDRは21.309→21.675。S/Mで実行時期、初期化修正、GPU等が異なるためサイズだけの厳密比較ではない。単一seed。
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-17
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-19
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-20

## Slide 5
DAMSEPの損失比較
NF-WHAMR 8 kHz / test 3,000件
出典：DAI-9 / DAI-21 / DAI-41 / DAI-61
詳細レポート
5 / 7
損失 | SI-SNR [dB] | SDR [dB]
cleanのみ | 11.19 | 12.71
3損失 | 13.50 | 14.76
補助損失群を加えた実験がSI-SNRで＋2.31 dB。
CTF再構成項の寄与は、2損失との比較で切り分ける。
Notes: 元レポート：https://chatgpt.com/space/page_7274532747808191b5d98eaa8c387e2b
3損失はclean、残響、CTF再構成（重み1/.1/.5）。同モデル、FP32、H100 1枚、batch1 accum1 seed0。best/ESは3損失29/34epoch、cleanのみ10/15epoch。test SI-SNR13.50対11.19、SDR14.76対12.71。停止epoch差も含む実験全体の観測で、CTF再構成項単独の効果とは言えない。既存TF-Locoformer-S18.28はenh4_cleanの別学習条件。
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-9
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-21
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-41
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-61

## Slide 6
room/path対照学習の比較条件
同じ追加データ・学習条件で、対照損失の有無を比較
出典：DAI-68 / DAI-65 / DAI-66 / DAI-67 / DAI-74
詳細レポート
6 / 7
対照損失 | λroom | λpath | LS評価
room ＋ path | 0.01 | 0.01 | 結果未確定
roomのみ | 0.01 | 0 | 結果未確定
pathのみ | 0 | 0.01 | 結果未確定
なし | 0 | 0 | 結果未確定
学習終了後、同じLS参照・checkpoint選択方法で比較する。
比較指標：RMSE・相関・DRR・RT60・C50
Notes: 元レポート：https://chatgpt.com/space/page_7274532747808191b5d98eaa8c387e2b
λroom/pathは両.01/.01、room.01/0、path0/.01、なし0/0。同じcontrastive dump、seed0、4秒、paired batch2=4波形、479788 params。validationはprimary view、対照損失を含めずvalid.loss_sweep。今回RIR推定の数値はLS参照の確定testのみを掲載する方針で、途中validの数値は含めない。状況は10/15の元レポート確認時点で、現在ジョブを再照会したものではない。
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-68
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-65
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-66
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-67
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-74

## Slide 7
まとめと次の比較
RIR推定はLS参照に統一して、指標ごとの変化を見る
出典：DAI-28 / DAI-68 / DAI-61
詳細レポート
7 / 7
1. 固定BiMamba条件付きS
採点結果を確定し、同条件のBaselineと比較する。
2. room/pathの4条件
LS参照の全指標を同じ条件で比較する。
3. DAMSEPの2損失と3損失
CTF再構成項と除残響構造の寄与を切り分ける。
Notes: 元レポート：https://chatgpt.com/space/page_7274532747808191b5d98eaa8c387e2b
軽量CTFモデルのLS参照性能、CTF条件付け、DAMSEPの結果を整理。固定BiMamba条件付きSの採点は元レポート10/15 14:08時点で結果待ち。room/path4条件は学習終了後LS参照のみで比較。DAMSEPは2損失対3損失でCTF項の寄与を確認。新しい分離器の結果はこのデッキの対象外。
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-28
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-68
https://linear.app/nitsu22/issue/DAI-61